## Slide 1: Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратыг ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,цэвэрлэгээ
Сувилагч. Д.Булган

## Slide 2: Хүчилтөрөгч өгөх тухай ерөнхий ойлголт
Гипоксеми-амь насанд заналхийлсэн нөхцөл байдал бөгөөд хүчилтөрөгч эмчилгээгээр эмчлэх боломжтой.
-хүчилтөрөгч эмчилгээ амь насыг аварна
Хүчилтөрөгч бол нэн шаардлагатай эмчилгээний бэлдмэл бөгөөд АЦХХ-тай өвчтөнийг эмчилж байгаа бүх газарт байх шаардлагатай
Хүчилтөрөгч эмчилгээ бол өртөг-үр дүн сайтай.
Хүчилтөрөгч эмчилгээ гипокситэй нярайд аюулгүй (дутуу ба гүйцэд)

## Slide 3: Хүчилтөрөгч өгөх тухай ерөнхий ойлголт
Эмнэлгийн нөхцөлд, АЦХХ-тай өвчтөнд хүнд өвчний шинж илэрвэл хүчилтөрөгчийг нэн даруй өгч эхэл (насанд хүрэгсэд ба хүүхэд)
-Амьсгалын хүнд дистресс хам шинж
-Цусан хангамж багассан үжил эсвэл шок
-Ухаан санаа алдагдах
-Эсвэл гипоксеми

## Slide 4: Хэрэв өвчтөн маш хүнд бол илүү өндөр урсгалаар өг
Насанд хүрэгсэд ба том хүүхдэд нөөцлөгчтэй нүүрний маскаар 10-15л/мин-аар эхэл
Арай хөнгөн өвчтөнд хамрын гуурсаар 5л/мин-аар эхэлж болно.

## Slide 5: 5 хүртэлх насны хүүхдэд хамрын гуурсаар өгөх нь зохистой
Хүүхдийн нас | Хүчилтөрөгчийн урсгалын хамгийн дээд хэмжээ
нярай | 0,5-1,0л/мин хамрын гуурсаар
Нэг хүртэлх нас | 1-2л/мин хамрын гуурсаар
Сургуулийн өмнөх нас | 1-4л/мин хамрын гуурсаар
Сургуулийн нас | 1-6л/мин хамрын гуурсаар

## Slide 6: Хамгийн дээд урсгалаар өгч байхад хүнд хэлбэрийн гипоксеми хэвээрээ бол:
СРАР эхэл (боломжтой бол).
Нөөцлөгчтэй маскаар хүчилтөрөгч өгч эхэл.
Хамар залгиурын гуурс тавьж дараах урсгалаар хүчилтөрөгч өгч эхэл(нярай 0,5л/мин, нэг хүртэлх насанд 1 л/мин)

## Slide 7: Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратыг ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,цэвэрлэгээ
Ажиллуулах заавар:
Аппаратны бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж,ажилд бэлдэнэ.
Аппаратыг цахилгаан тэжээлтэй холбоно.
Чийгшүүлэгч саванд нэрмэл ус хийнэ.
ON/OFF товчлуурыг ON тавилд тавина. Хяналтын ламп асна
Урсгалын хэмжээг эмчийн зааврын дагуу урсгал заагчийн тохируулагчаар тохируулна.
Хүчилтөрөгч урсан гарч байгаа гуурсыг өвчтөнд холбоно.
Аппаратыг ашиглаж дуусаад урсгал заагчийг хаана.
ON/OFF товчлуурыг OFF тавилд тавьж аппаратыг тэжээлээс салган хураана.
Урсгал хувиарлагч чийгшүүлэгчийг халдваргүйжүүлнэ.
Өвчтөнд холбох хамрын ац гуурс,маск,хамар залгиурын гуурсыг устгана.

## Slide 8: Ажиллуулаж эхэлснээс хойш дараах гурван гэрлэн дохио асна
Ногоон гэрэл-хэвийн ажиллагааг заах ба хүчилтөрөгчийн хэмжээ 85%-иас их байгааг заана.
Шар гэрэл-хүчилтөрөгчийн хэмжээ 70%-84%-ийн хооронд хэлбэлзэж байгааг заана.
Улаан гэрэл- хүчилтөрөгчийн хэмжээ 70%-иас бага хэмжээнд байгааг заах ба энэ тохиолдолд түгшүүрийн үргэлжилсэн дуут дохио өгдөг.

## Slide 9: Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Хүчилтөрөгч нь шатамхай хий учир аппаратаас 2 метрийн зайнд тамхи татахгүй ба гал үүсгэгчээс ямагт хол байлгах./пийшин, ил гал, шатамхай уусмал, тос болон тосолгооны материал/
Гал гарсан тохиолдолд аппаратыг цахилгаан тэжээлээс салгана.
Аппарат ашиглаж байх үед улаан гэрэл асан дуут дохио дуугарах үед урсгалыг хааж, аппаратыг унтрааж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч нарыг дуудна.

## Slide 10: Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчийн орчны агаарын эргэлт сайн байх
Дулаан үүсгэгчээс дор хаяж 1,5м хол байх
Гэрэл тусахгүй сүүдэр газар байлгах
Агаар орох ба гарах хэсгийг хана болон бусад зүйлээс дор хаяж 30см зайтай байлгах
Нарны гэрэлд байлгаж болохгүй

## Slide 11: Хүчилтөрөгч аппаратны цэвэрлэгээ
Хүчилтөрөгчийн аппаратыг нүүрний шүүлтүүргүйгээр ажиллуулаж болохгүй мөн нүүрний шүүлтүүр зайгүй шигүү байхаар хийнэ .
Хүчилтөрөгчийн нүүрний шүүлтүүрийг урсгал усанд савандаж угаана.
Шүүгч парлоныг зөөлөн базаж угаана, үрж угааж болохгүйг анхаар!!!
Парлоныг нойтон хийж болохгүйг анхаар!!!
Дотор шүүлтүүрийн парлоныг савандаж угааж хатааж хийнэ.
Танай эмнэлгийн нөхцөл ариун гэж үзвэл өдөр бүр парлоныг угаах шаардлагагүй.

## Slide 12: Хүчилтөрөгч аппаратны цэвэрлэгээ
Бортогны халдваргүйжүүлэг дээр анхаарах
Бортогны нэрмэл усыг 24 цагийн дотор 1 удаа сольж он.сар.цаг тэмдэглэх
Бортогыг крантны усанд савандаж угаагаад арчихгүй хатаана. Нойтон хийж болохгүй.

## Slide 13
Анхаарал хандуулсан таньд баярлалаа